Inhaltsverzeichnis

Ableitung einer Funktion

Tangenten einer Funktion

Kurvendiskussion

Zins- und Zinseszinsrechnung

# Ableitung einer Funktion

Zeichne die Funktion f(x) = x2/2 + 1, sowie die Tangente samt Steigungsdreieck in einem Punkt A. Veranschauliche außerdem das Verhalten der Steigung von A in Abhängigkeit von x.

## Vorbereitungen

- Öffne eine neue GeoGebra-Datei.

- Menü Perspektiven – Algebra & Grafik.

## Konstruktionsprozess

| 1 |  | Gib das Polynom f(x) = x^2/2 + 1 in die Eingabezeile ein. |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | Erzeuge einen neuen Punkt A auf der Funktion f. |
|  |  | Hinweis: Bewege den Punkt A um zu überprüfen, ob der Punkt wirklich auf der Funktion liegt. |
| 3 |  | Erzeuge die Tangente t an die Funktion f im Punkt A. |
| 4 |  | Erstelle das Steigungsdreieck der Tangente t: Steigung = Steigung[t] |
| 5 |  | Definiere den Punkt S: S = (x(A), Steigung). |
|  |  | Hinweis: x(A) gibt die x-Koordinate des Punktes A an. |
| 6 |  | Verbinde die Punkte A und S durch eine Strecke. |
| 7 |  | Schalte die Spur des Punktes S ein. |
|  |  | Hinweis: Rechtsklick auf den Punkt S - Spur ein |

# Tangenten einer Funktion

Zeichne die Funktion f(x) = sin(x). Lege in den Punkten A(-(|0) und B((/2|1) jeweils eine Tangente an die Funktion f und konstruiere den Schnittpunkt S.

## Vorbereitungen

- Öffne eine neue GeoGebra-Datei.

- Menü Perspektiven – Algebra & Grafik.

## Konstruktionsprozess

| 1 |  | Gehe zu Menü Einstellungen – Einstellungen... – Grafik. Im Tab Grundeinstellungen ändere die Werte für X Min auf -3(, X Max auf 3(, Y Min auf -1.2 und Y Max auf 1.2. Ändere im Tab xAchse den Abstand auf (/2 und im Tab yAchse den Abstand auf 1. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Hinweis: Schreibe pi für (. |
| 2 |  | Erstelle zwei Punkte A und B auf der Funktion f. |
|  |  | Hinweis: Bewege die Punkte A und B um zu überprüfen, ob die Punkte wirklich auf der Funktion liegen. |
| 3 |  | Erzeuge die Tangente im Punkt A an die Funktion f. |
| 4 |  | Erzeuge die Tangente im Punkt B an die Funktion f. |
| 5 |  | Schneide die beiden Tangenten und nenne den Schnittpunkt S. |
|  |  | Hinweis: Rechtsklick auf den Schnittpunkt – Umbennen |
| 6 |  | Erstelle einen dynamischen Text, der die Koordinaten des Punktes S angibt. |
|  |  | Hinweis: Tippe S = in die erscheinende Eingabezeile ein und wähle S aus der Drop-Down-Liste Objekte. |

# Kurvendiskussion

Zeichne eine beliebige Polynomfunktion 3.Grades. Ermittle Nullstellen, Extrempunkte und Wendepunkte der Funktion. Versuche die Vorgehensweise für die Berechnung von N, E und W anschaulich darzustellen.

## Vorbereitungen

- Öffne eine neue GeoGebra-Datei.

- Menü Perspektiven – Algebra & Grafik.

## Konstruktionsprozess

| 1 |  | Erzeuge eine beliebige Polynomfunktion 3.Grades. z.B.: f(x) = 3*x^3 – 10 * x^2 – x + 8 |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | Schneide die Funktion f mit der x-Achse, um die Nullstellen zu erhalten. |
| 3 |  | Benenne die Schnittpunkte in N1, N2 und N3 um. |
|  |  | Hinweis: N_1 erzeugt einen Index N1. |
| 4 |  | Erzeuge die Ableitung f’ von f: Ableitung[f] |
| 5 |  | Erzeuge die Ableitung f’’ von f’: Ableitung[f’] |
| 6 |  | Schneide die Funktion f’ mit der x-Achse, um die Nullstellen zu erhalten. |
| 7 |  | Erstelle in den Nullstellen von f’ senkrechte Geraden auf die x-Achse. |
| 8 |  | Schneide die senkrechten Geraden mit der Funktion f. |
| 9 |  | Überlege, ob die Schnittpunkte Extremstellen sind, und benenne sie entsprechend. |
| 10 |  | Konstruiere die Wendepunkte von f analog zu den Extremstellen über die Nullstellen von f’’. |
| 11 |  | Verschönere die Konstruktion mithilfe des Eigenschaften-Dialogs. |

# Zins- und Zinseszinsrechnung

Stelle den Verlauf der Kapitalentwicklung bei einfacher Verzinsung und jährlicher Mitverzinsung grafisch gegenüber.

## Vorbereitungen

- Öffne eine neue GeoGebra-Datei.

- Menü Perspektiven – Tabelle & Grafik.

## Konstruktionsprozess

| 1 |  | Gib Kapital in Zelle A1 und Zinssatz in % in Zelle A2 ein. |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | Gib 100 (=Anfangskapital) in Zelle B1 und 10 (=Zinssatz nach KEST) in Zelle B2 ein. |
| 3 |  | Gib Jahr in Zelle A4, Einfache Verzinsung in Zelle B4 und Zinseszinsrechnung in Zelle C4 ein. |
| 4 |  | Gib 0 in Zelle A5 und 1 in Zelle A6 ein. Markiere die beiden Zellen, fahre mit der Maus in die rechte untere Ecke – der Mauszeiger wird als + dargestellt – und ziehe sie bis A14. |
| 5 |  | Gib =$B$1 + A5 * $B$1 * $B$2 / 100 in Zelle B5 ein und übertrage die Formel auf die Zellen B6 bis B14. |
|  |  | Hinweis: Klicke auf Zelle B5 und fahre mit der Maus in die rechte untere Ecke – der Mauszeiger wird als + dargestellt – und ziehe sie bis B14. |
| 6 |  | Gib =B1 in Zelle C5 ein. |
| 7 |  | Gib =C5 * (1 + $B$2 /100) in Zelle C6 ein und übertrage die Formel auf die Zellen C7 bis C14. |
| 8 |  | Markiere die Zellen A5 bis B14 und aktiviere anschließend das Liste von Punkten erzeugen – Werkzeug. |
| 9 |  | Markiere die Zellen A5 bis A14 und C5 bis C14 und aktiviere anschließend das Liste von Punkten erzeugen – Werkzeug. |
|  |  | Hinweis: Markiere zuerst A5 bis A14 und dann bei gedrückter Strg-Taste (MacOS: Cmd-Taste) C5 bis C14. |